załącznik nr 2.1 do SIWZ

Minimalne wymagane Parametry Techniczne

Pakiet nr 1 - Respirator 1 sztuka

| Dane ogólne |
| --- |
| Pełna nazwa, typ | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Wykonawca | Podać |  |

| L.P. | Parametry wymagane | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | TAK |  |
| 2 | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 3 | Respirator stacjonarno-transportowy | TAK |  |
| 4 | Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji lub butli, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar | TAK |  |
| 5 | Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór O2 z koncentratora | TAK |  |
| 6 | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | TAK |  |
| 7 | Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej z jednoetapowym mechanizmem zwalniającym (brak konieczności użycia narzędzi). Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 10kg | TAK |  |
| 8 | Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz | TAK |  |
| 9 | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 120 minut | TAK |  |
| 10 | TRYBY WENTYLACJI | TAK |  |
| 11 | V-A/C Wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
| 12 | P-A/C Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
| 13 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC | TAK |  |
| 14 | CMV/ Assist | TAK |  |
| 15 | V-SIMV, P-SIMV, PRVC-SIMV | TAK |  |
| 16 | CPAP/PSV | TAK |  |
| 17 | APRV | TAK |  |
| 18 | Wdech manualny Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie podanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. | TAK |  |
| 19 | Oddech spontaniczny | TAK |  |
| 20 | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów | TAK |  |
| 21 | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia: BIPAP, Bilevel, DuoLevel, SPAP, i podobne | TAK |  |
| 22 | Wentylacja nieinwazyjna NIV | TAK |  |
| 23 | Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanym czasem bezdechu | TAK |  |
| 24 | Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 20 sek. | TAK |  |
| 25 | Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 20 sek. | TAK |  |
| 26 | Funkcja natlenowania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK |  |
| 27 | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu oraz wartości FiO2 | TAK |  |
| 28 | PARAMETRY REGULOWANE | TAK |  |
| 29 | Częstość oddechów minimalny zakres 1–100 odd./min | TAK |  |
| 30 | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 20– 2000 ml | TAK |  |
| 31 | Czas wdechu minimalny zakres 0,2 – 10 s | TAK |  |
| 32 | I:E minimalny zakres 4:1 – 1:9 | TAK |  |
| 33 | Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu | TAK |  |
| 34 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | TAK |  |
| 35 | Ciśnienie wdechowe Pinsp minimalny zakres 5 – 80 cmH2O | TAK |  |
| 36 | Ciśnienie wspomagania Psupp minimalny zakres 0 – 80 cmH2O | TAK |  |
| 37 | PEEP minimalny zakres 1 – 45 cmH2O | TAK |  |
| 38 | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-70 cmH2O | TAK |  |
| 39 | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-45 cmH2O | TAK |  |
| 40 | Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund | TAK |  |
| 41 | Czas niskiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund | TAK |  |
| 42 | Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s | TAK |  |
| 43 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 15 l/min | TAK |  |
| 44 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres -0,5 – -10 cmH2O | TAK |  |
| 45 | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 10 – 80 [%] | TAK |  |
| 46 | OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI | TAK |  |
| 47 | Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 12 cali. Możliwość zmiany kąta nachylenia monitora w stosunku do respiratora | TAK |  |
| 48 | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
| 49 | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |
| 50 | Częstość oddechów obowiązkowych | TAK |  |
| 51 | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 52 | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 53 | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu na kg masy należnej pacjenta, Vte/IBW | TAK/NIE |  |
| 54 | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | TAK |  |
| 55 | Objętość całkowitej wentylacji minutowej | TAK |  |
| 56 | Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej | TAK |  |
| 57 | Minutowa objętość przecieku | TAK |  |
| 58 | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |
| 59 | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |
| 60 | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
| 61 | Ciśnienie plateau | TAK |  |
| 62 | Pomiar I:E | TAK |  |
| 63 | Pomiar oporów wdechowych i wydechowych | TAK |  |
| 64 | Pomiar podatności statycznej | TAK |  |
| 65 | Pomiar podatności dynamicznej | TAK/NIE |  |
| 66 | Pomiar ciśnienia PEEPi | TAK |  |
| 67 | Pomiar Vtrap – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana przez wewnętrzny PEEPi | TAK/NIE |  |
| 68 | Pomiar P0.1 | TAK |  |
| 69 | Pomiar NIF- maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK |  |
| 70 | Pomiar pracy oddechowej WOB | TAK |  |
| 71 | Pomiar wskaźnika RSBI | TAK |  |
| 72 | Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp | TAK |  |
| 73 | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu | TAK |  |
| 74 | Możliwość równoczesnego obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ | TAK |  |
| 75 | Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u | TAK/NIE |  |
| 76 | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych parametrów monitorowanych i nastawianych z min. 72 godzin | TAK |  |
| 77 | ALARMY |  |  |
| 78 | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 79 | Braku zasilania w tlen | TAK |  |
| 80 | Braku zasilania w powietrze | TAK |  |
| 81 | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) |  |  |
| 82 | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
| 83 | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
| 84 | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
| 85 | Wysokiej częstości oddechowej | TAK |  |
| 86 | Bezdechu | TAK |  |
| 87 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |
| 88 | Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 2000 zdarzeń | TAK |  |
| 89 | INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |
| 90 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji Opisać | TAK |  |
| 91 | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnograficzny z prezentacją krzywej na ekranie respiratora | TAK |  |
| 92 | Możliwość rozbudowy respiratora o zintegrowany pomiar SpO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora. | TAK/NIE |  |
| 93 | Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW | TAK |  |
| 94 | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora | TAK |  |
| 95 | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | TAK |  |
| 96 | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) | TAK |  |
| 97 | Przeznaczona do sterylizacji w autoklawie zastawka wydechowa i wdechowa respiratora | TAK |  |
| 98 | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 5 szt. | TAK |  |
| 99 | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta | TAK |  |
| 100 | Szyna do mocowania akcesoriów na podstawie jezdnej | TAK |  |
| 101 | Obsługa poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło | TAK |  |
| 102 | Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: RS232, USB, VGA, Ethernet | TAK |  |
| 103 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 104 | Inne | TAK |  |
| 105 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, dokumenty potwierdzające udzieloną gwarancję, paszport techniczny urządzenia, wykaz autoryzowanych punktów serwisowych, harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta (dostarczone wraz z aparatem) | TAK |  |
| 106 | Deklaracja Zgodności i/ lub Certyfikat Zgodności wystawiony przez notyfikowaną jednostkę (dostarczone wraz z aparatem) | TAK |  |
| 107 | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis zaoferowanego sprzętu na terenie Polski | TAK |  |

Uwaga!!!

W kolumnie „Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru” Wykonawca zobowiązany jest podać opis, konkretne wartości (parametry) oferowanego sprzętu, który spełnia parametry wymagane przez Zamawiającego.

Oświadczam, iż:

- przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu, spełniającego wyspecyfikowane parametry,

- oferowany, wyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny, fabrycznie nowy (rok produkcji 2018 lub 2019) i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza ewentualnymi materiałami eksploatacyjnymi).

Oświadczenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

załącznik nr 2.2 do SIWZ

Minimalne wymagane Parametry Techniczne

Pakiet nr 2 – Videolaryngoskop - 1 sztuka

| Dane ogólne |
| --- |
| Pełna nazwa, typ | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Wykonawca | Podać |  |

System wideolaryngoskopowy przeznaczony do trudnych oraz rutynowych intubacji umożliwiających wizualizację wejścia do krtani na ekranie monitora.

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana TAK | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łyżka wideolaryngoskopowa przeznaczona do trudnych intubacji (C&L III i IV), wielorazowa, wykonana ze stali nierdzewnej z przetwornikiem CMOS oraz diodą oświetleniową LED w części dystalnej Łyżka wideolaryngoskopu w rozmiarze: typu MacIntosh rozm. 3 – 1 szt, , z możliwości dokupienia łyżek w innych rozmiarach | TAK |  |
| 2 | Możliwość reprocesingu łyżki metodą manualną, dezynfekcji ręcznej i termicznej do 121 °, sterylizacja STERRAD 50,100S,200, 100NX | TAK |  |
| 3 | Możliwość reprocesingu monitora metodą mycia i dezynfekcji manualnej oraz sterylizacji STERRAD 50,100S,200, NX, 100NX | TAK |  |
| 4 | Monitor min. 3,5’’ kompatybilny z oferowanymi łyżkami wideolaryngoskopowymi - 1 szt. | TAK |  |
| 5 | Akumulator wraz z ładowarką kompatybilny z monitorem – 1 szt. | TAK |  |
| 6 | Dodatkowy akumulator Li-ion do zastosowania z monitorem – 1 szt. | TAK |  |
| 7 | Możliwość dokumentacji zdjęć i filmów realizowana przyciskiem na łyżce wideolaryngoskopu | TAK |  |
| 8 | Pamięć wewnętrzna wbudowana min. 2.0 GB | TAK |  |
| 9 | Uruchomienie wideolaryngoskopu poprzez otwarcie monitora do pozycji pracującej tzw. OTI (Open To Intubate) | TAK |  |
| 10 | Rozdzielczość wyświetlacza monitora min. 640 x 480 pixeli | TAK |  |
| 11 | Pełna wodoszczelność monitora – klasa IPX 8 | TAK |  |
| 12 | Waga monitora razem z baterią maks. 260 g | TAK |  |
| 13 | Zapis zdjęć w formacie JPEG | TAK |  |
| 14 | Zapis filmów w formacie AVI | TAK |  |
| 15 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 16 | Inne | TAK |  |
| 17 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, dokumenty potwierdzające udzieloną gwarancję, paszport techniczny urządzenia, wykaz autoryzowanych punktów serwisowych, harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta (dostarczone wraz z aparatem) | TAK |  |
| 18 | Deklaracja Zgodności i/ lub Certyfikat Zgodności wystawiony przez notyfikowaną jednostkę (dostarczone wraz z aparatem) | TAK |  |
| 19 | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis zaoferowanego sprzętu na terenie Polski | TAK |  |

Uwaga!!!

W kolumnie „Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru” Wykonawca zobowiązany jest podać opis, konkretne wartości (parametry) oferowanego sprzętu, który spełnia parametry wymagane przez Zamawiającego

Oświadczam, iż:

- przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu, spełniającego wyspecyfikowane parametry,

- oferowany, wyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny, fabrycznie nowy (rok produkcji 2018 lub 2019) i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza ewentualnymi materiałami eksploatacyjnymi).

Oświadczenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

załącznik nr 2.3 do SIWZ

Minimalne wymagane Parametry Techniczne

Pakiet nr 3 - Zestaw do zabiegów ginekologicznych (laparoskop, histeroskop) – 1 komplet

| Dane ogólne |
| --- |
| Pełna nazwa, typ | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Wykonawca | Podać |  |

| L.P. | Parametry wymagane | Wartość wymagana TAK | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterownik kamery wyposażony w gniazda wyjściowe wideo transmitujące sygnał w rozdzielczości 1920 x 1080p, 50/60 Hz: - 2 x DVI-D - 1 x 3G-SDI | TAK |  |
| 2 | Gniazda wyjściowe DVI-D wyposażone w 2 gwintowane otwory umożliwiające przykręcenie śrubami wtyczki przewodu wideo od obudowy sterownika kamery | TAK |  |
| 3 | Gniazdo sygnałowe 3G-SDI typu BNC | TAK |  |
| 4 | Sterownik kamery wyposażony w min. 3 gniazda USB do bezpośredniego podłączania urządzeń USB, w tym min. 2 gniazda USB umieszczone na panelu przednim sterownika | TAK |  |
| 5 | Sterownik kamery wyposażony w gniazdo umożliwiające bezpośrednie podłączenie oferowanej pompy histeroskopowej i wyświetlanie na ekranie monitora operacyjnego aktualnej wartości ciśnienia i prędkości płukania pompy | TAK |  |
| 6 | Sterownik kamery wyposażony w gniazdo umożliwiające bezpośrednie podłączenie oferowanego źródła światła i wyświetlanie na ekranie monitora operacyjnego ustawionego poziomu natężenia światła | TAK |  |
| 7 | Funkcja wyświetlania godziny i daty na ekranie monitora operacyjnego z możliwością wyboru miejsca wyświetlania na ekranie, dostępne min. 2 miejsca wyświetlania godziny i daty na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
| 8 | Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  |
| 9 | Funkcja wyświetlania pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  |
| 10 | Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta, min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID. Możliwość zapamiętania danych dla min. 45 pacjentów w pamięci wewnętrznej sterownika kamery | TAK |  |
| 11 | Funkcja stałego wyświetlania danych pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością włączania i wyłączania wyświetlania w dowolnym momencie | TAK |  |
| 12 | Funkcja wyboru w menu pozostawienia w pamięci lub usunięcia z pamięci sterownika kamery danych pacjentów po ponownym uruchomieniu sterownika | TAK |  |
| 13 | Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo w pamięci PenDrive podłączonej bezpośrednio do sterownika kamery, możliwość wykorzystania pamięci PenDrive o pojemności 32GB | TAK |  |
| 14 | Zapis zdjęć w formacie jpeg | TAK |  |
| 15 | Zapis filmów wideo w formacie mpeg4 | TAK |  |
| 16 | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępnych min. 5 poziomów regulacji zoom'u | TAK |  |
| 17 | Funkcja sterowania źródłem światła przez sterownik kamery w dwóch trybach: - tryb manualny - ustawianie poziomu natężenia światła przez użytkownika poprzez przyciski głowicy kamery, - tryb automatyczny - automatyczne ustawianie poziomu natężenia światła przez sterownik kamery | TAK |  |
| 18 | Obsługa funkcji sterownika kamery: - poprzez zewnętrzną klawiaturę podłączoną do sterownika kamery i - poprzez przyciski głowicy kamery, oraz -poprzez menu wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
| 19 | Menu z funkcjami sterownika kamery prezentowane w formie tekstowo - graficznych ikon | TAK |  |
| 20 | Funkcja indywidualnego konfigurowania menu sterownika kamery przez użytkownika, tj. możliwość usuwania z menu wybranych funkcji | TAK |  |
| 21 | Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili dla wielu użytkowników zawierających: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji do przycisków głowicy kamery. Zapis min. 15 profili użytkowników | TAK |  |
| 22 | Możliwość nazwania profilu użytkownika indywidualną nazwą z wykorzystaniem cyfr i liter | TAK |  |
| 23 | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive | TAK |  |
| 24 | Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca rozbudowę o funkcjonalność jednoczesnego podłączenie dwóch endoskopów i wyświetlanie dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji łączonych histeroskopowo - laparoskopowych | TAK |  |
| 25 | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwości podłączenia dedykowanego sztywnego wideolaparoskopu 3D | TAK |  |
| 26 | W zestawie: - zmywalna klawiatura USB, stopień ochrony IP68, - przewód wideo DVI-D / DVI-D - długość min. 300cm - pamięć Pen Drive o pojemności min. 32 GB kompatybilna ze sterownikiem kamery, | TAK |  |
| 27 | Głowica kamery - 1 szt. | TAK |  |
| 28 | Głowica kamery pracująca w rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, progressive scan, 16:9, wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy CMOS lub CCD | TAK |  |
| 29 | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) | TAK |  |
| 30 | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery, realizacja poprzez krótkie i długie wciśniecie przycisku | TAK |  |
| 31 | Obiektyw osiowy o ogniskowej f=16 mm | TAK |  |
| 32 | Waga głowicy nie większa niż 135 g | TAK |  |
| 33 | Możliwość sterylizacji głowicy kamery w tlenku etylenu oraz w STERRAD | TAK |  |
| 34 | Źródło światła LED - 1 zestaw | TAK |  |
| 35 | Wyświetlacz graficzny lub cyfrowy informujący o aktualnie ustawionej wartości natężenia światła | TAK |  |
| 36 | Oddzielny przycisk dla funkcji standby (automatyczne ustawienie natężenia światła na ok. 5%) | TAK |  |
| 37 | Żywotność diody LED min. 30 000 godzin | TAK |  |
| 38 | Regulacja natężenia światła poprzez przyciski na głowicy kamery oraz przyciski na panelu czołowym urządzenia | TAK |  |
| 39 | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 4,6 - 4,8 mm, długość 250 - 300 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 40 | Insuflator CO2 - 1 zestaw | TAK |  |
| 41 | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7" | TAK |  |
| 42 | Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym sterownikiem kamery i ustawianie ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez przyciski oferowanej głowicy kamery. Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
| 43 | Maksymalny przepływ gazu min. 40 l/min | TAK |  |
| 44 | Maksymalne ciśnienie insuflacji 30 mmHg | TAK |  |
| 45 | Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy | TAK |  |
| 46 | Tryb pracy wysokoprzepływowy: - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg - regulacja przepływu w pełnym zakresie, min. 1 - 40 l/min | TAK |  |
| 47 | Tryb pracy czuły: - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 15 mmHg - regulacja przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min | TAK |  |
| 48 | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 | TAK |  |
| 49 | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 | TAK |  |
| 50 | Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny - 1 szt. | TAK |  |
| 51 | Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta | TAK |  |
| 52 | Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | TAK |  |
| 53 | Przewód wysokociśnieniowy do połączenia insuflatora ze źródłem CO2, długość min. 100 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 54 | Pompa ssąco - płucząca z zestawem do odsysania - 1 zestaw | TAK |  |
| 55 | Pompa do przepłukiwania oraz odsysania przeznaczona do operacji laparoskopowych i histeroskopowych | TAK |  |
| 56 | Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię rolkową-perystaltyczną | TAK |  |
| 57 | Zakres regulacji ciśnienia płukania: min. 0-400 mmHg | TAK |  |
| 58 | Zakres regulacji przepływu: min. 0-1000 ml/min | TAK |  |
| 59 | Zakres regulacji ciśnienia odsysania: min. 0 - (-) 0,8 bar | TAK |  |
| 60 | Wskaźniki wartości rzeczywistej i zadanej przepływu płukania | TAK |  |
| 61 | Wskaźniki wartości rzeczywistej i zadanej ciśnienia płukania | TAK |  |
| 62 | Wskaźniki wartości rzeczywistej i zadanej ciśnienia odsysania | TAK |  |
| 63 | Dren płuczący, do laparoskopii, wielorazowy – 1 szt. | TAK |  |
| 64 | Dren ssący, sterylizowalny - 1 szt. | TAK |  |
| 65 | Instrumentarium laparoskopowe | TAK |  |
| 66 | Optyka laparoskopowa, śr. 10 mm, dł. 30 - 31 cm, kąt patrzenia 0 st., wyposażona w system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność - 1 szt. | TAK |  |
| 67 | Kosz do sterylizacji i przechowywania optyki - 1 szt. | TAK |  |
| 68 | Trokar kompletny - śr. kaniuli 10 - 11 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) – 1 szt. | TAK |  |
| 69 | Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara - 1 szt. | TAK |  |
| 70 | Trokar wkręcany pod kontrolą optyki, nie wymagający gwoździa do wprowadzenia do jamy otrzewnej, śr. kaniuli 10 -11 mm, dł. robocza 8 -11 cm - komplet (kaniula trokara gwintowana, zawór obrotowy z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i dźwignią do ręcznego otwarcia klapki, przyłącze do insuflacji obrotowe dokoła kaniuli z możliwością demontażu ) – 1 szt. | TAK |  |
| 71 | Zestaw zapasowych uszczelek do trokarów o śr. 5-6mm – min 5 szt. | TAK |  |
| 72 | Zestaw zapasowych uszczelek do trokarów o śr. 10-11 mm – min 5 szt. | TAK |  |
| 73 | Trokar kompletny - śr. kaniuli 5 - 6 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) – 3 szt. | TAK |  |
| 74 | Kleszcze chwytające, bransze okienkowe, obie ruchome, z drobnym atraumatycznym ząbkowaniem; bipolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 75 | Kleszcze chwytające typu Kelly, bransze zakrzywione, obie ruchome; bipolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 76 | Przewód HF, bipolarny, dł. min 300 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 77 | Kleszcze preparacyjno – chwytające typu Kelly, bransze długie, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 78 | Kleszcze chwytające - preparacyjne, bransze typu "szczęki aligatora", obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 79 | Kleszcze preparacyjno – chwytające, bransze krótkie typu Reddick-Olsen, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką hemostatyczną, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 80 | Kleszcze chwytające, bransze typu "szczęki tygrysa" z ząbkami 2 x 4, obie bransze ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 81 | Kleszcze chwytające CROCE-OLMI, jedna bransza ruchoma, wielookienkowe, atraumatyczne; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką , tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 82 | Nożyczki, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 83 | Wkład zamienny nożyczek, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 84 | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 85 | Przewód HF, monopolarny, dł. 300 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 86 | Igła Veressa, śr. 2,0 - 2,2 mm, dł. 15 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 87 | Igła Veressa, śr. 2,0 - 2,2 mm, dł. 13 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 88 | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 89 | Pojemnik do sterylizacji i przechowywania narzędzi – 1 szt. | TAK |  |
| 90 | Histeroskop z resektoskopem | TAK |  |
| 91 | Optyka histeroskopowa: kąt patrzenia 30°, dł. 30 cm, średnica 4 mm zawierająca system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. - 1 szt. | TAK |  |
| 92 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania 2 optyk, pokrywa perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie uchwytów optyki, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 446 x 90 x 45 mm - 1 szt. | TAK |  |
| 93 | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny o owalnym profilu i rozmiarze nie większym niż 5,4 mm wyposażony w kanał instrumentowy z kranikiem, umożliwiający wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów, z dodatkowym przyłączem LUER-lock z kranikiem metalowym do podłączenia płukania – 1 szt. | TAK |  |
| 94 | Płaszcz zewnętrzny o owalnym profilu i rozmiarze nie większym niż 6 mm kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, z dodatkowym przyłączem LUER-lock z kranikiem metalowym do podłączenia odsysania – 1 szt. | TAK |  |
| 95 | Kleszcze chwytająco - biopsyjne, półsztywne, dwie bransze ruchome, rozm. 5 Fr., dł. 34 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 96 | Nożyczki ostro zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchoma, rozm. 5 Fr., dł. 34 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 97 | Kleszcze histeroskopowe, bransze biopsyjne, obie ruchome, rozmiar 5 Fr., długość: 34 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 98 | Elektroda disekcyjna, igłowa, zagięta, bipolarna, półsztywna, rozm. 5 Fr., dł. 340 - 360 mm – min 1 szt. | TAK |  |
| 99 | Przewód HF bipolarny, dł. 300 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 100 | Światłowód wzmacniany, w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 180 - 250 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 101 | Dren płuczący wielorazowy do histeroskopii, kompatybilny z oferowaną pompą – 1 szt. | TAK |  |
| 102 | Płaszcz resektoskopowy rozmiar 26 Fr., przepływowy, obrotowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, końcówka ceramiczna ukośna, mocowanie płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego obrotowe, z 2 przyłączami LUER-Lock i kranikami – 1 szt. | TAK |  |
| 103 | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 24 / 26Fr. - 1 szt. | TAK |  |
| 104 | Element pracujący resektoskopu bipolarny, bierny z zamkniętymi uchwytami na palce – 1 szt. | TAK |  |
| 105 | Elektrody o konstrukcji dwubiegunowej tj. część neutralna umieszczona nad częścią aktywną w dystalnym końcu elektrody, zapewniającej przepływ prądu wysokiej częstotliwości w obrębie części neutralnej i aktywnej, bez udziału płaszcza i innych elementów resektoskopu: | TAK |  |
| 106 | - elektroda bipolarna pętlowa, 24/26 Fr., wielorazowa – min szt. 2 | TAK |  |
| 107 | - elektroda bipolarna waporyzacyjna, 24/26 Fr., wielorazowa - szt. 1 | TAK |  |
| 108 | Dwuczęściowy plastikowy tubus do sterylizacji elektrod – 1 szt. | TAK |  |
| 109 | Przewód bipolarny, kompatybilny z resektoskopem, dł. min. 300 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 110 | Pojemnik do sterylizacji i przechowywania histeroskopu – 1 szt. | TAK |  |
| 111 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 112 | Inne | TAK |  |
| 113 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, dokumenty potwierdzające udzieloną gwarancję, paszport techniczny urządzenia, wykaz autoryzowanych punktów serwisowych, harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta (dostarczone wraz z aparatem) | TAK |  |
| 114 | Deklaracja Zgodności i/ lub Certyfikat Zgodności wystawiony przez notyfikowaną jednostkę (dostarczone wraz z aparatem) | TAK |  |
| 115 | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis zaoferowanego sprzętu na terenie Polski | TAK |  |

Uwaga!!!

W kolumnie „Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru” Wykonawca zobowiązany jest podać opis, konkretne wartości (parametry) oferowanego sprzętu, który spełnia parametry wymagane przez Zamawiającego

Oświadczam, iż:

- przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu, spełniającego wyspecyfikowane parametry,

- oferowany, wyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny, fabrycznie nowy (rok produkcji 2018 lub 2019) i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza ewentualnymi materiałami eksploatacyjnymi).

Oświadczenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika

załącznik nr 2.4 do SIWZ

Minimalne wymagane Parametry Techniczne

Pakiet nr 4 – Morcelator – 1 sztuka

| Dane ogólne |
| --- |
| Pełna nazwa, typ | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Wykonawca | Podać |  |

| L.P. | Parametry wymagane | Wartość wymagana TAK | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jednostka sterująca morcelatora z kablem sieciowym dł. min 5m: - podłączenie włącznika nożnego i kabla silnika na panelu przednim, - czytelny wyświetlacz obrazujący nastawioną prędkość obrotów, - możliwość ręcznej regulacji obrotów morcelatora w zakresie min 50 - 1000/min., - możliwość wyboru jednego z trzech zakresów obrotów: niski (100-400 obr./min.), średni (300-700 obr./min.), wysoki (500-1000 obr./min.), - możliwość zmiany kierunku obrotów, - klasa bezpieczeństwa II, - wymiary nie większe niż 150 x 200 x 120mm, - waga nie większa niz 2,5kg. | TAK |  |
|  | Jednostka napędowa umożliwiająca przyłączenie rurki tnącej wraz z zaworem uszczelniającym, przeznaczona do min. 250 cykli sterylizacji | TAK |  |
|  | Silnik z kablem dł. min 3m umożliwiający połączenie jednostki sterującej z napędową; maksymalna liczba obrotów 40.000/min. Silnik przeznaczony do min. 250 cykli sterylizacji | TAK |  |
|  | Uchwyt/nakładka na silnik z odpowietrznikami ciepła | TAK |  |
|  | Włącznik nożny z kablem 3m, stopień ochrony IPX8: - możliwość zmiany prędkości obrotów poprzez zmianę siły nacisku na włącznik nożny w zakresie wyświetlanym na wyświetlaczu jednostki sterującej. | TAK |  |
|  | Wielorazowy, pięcioczęściowy bipolarny instrument laparoskopowy fi 5mm, Umożliwiający preparowanie, bipolarną koagulację oraz mechaniczne rozcinanie tkanki bez konieczności zmiany instrumentów. Kompletny instrument składający się z ząbkowanego wkładu szczękowego ,tuby, drążka ze sprężyną, uchwytu noża, jednorazowego noża (min 20szt) oraz uchwytu z nierozłącznym kablem min 4,5m z wtyczką umożliwiającą automatyczne rozpoznawanie włączonego narzędzia, dł: 340mm | TAK |  |
|  | Świder (korkociąg) do mięśniaków macicy, dł. 425mm, śr. 10mm, przeznaczony do sterylizacji | TAK |  |
|  | Uszczelka krzyżowa do morcelatora, śr. 32mm, przeznaczona do sterylizacji / opakowanie min 10 szt. | TAK |  |
|  | Zestaw do morcelacji o śr. 15mm zawierający: - Rurka tnąca do morcelatora, dł. 251mm, średnica 15mm, średnica w części proksymalnej 22mm, przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji; - Obturator do morcelatora, dł. 350mm, śr. 15mm, przeznaczony do sterylizacji; - Kaniula zewnętrzna do morcelatora, dł. 185mm, średnica 15mm, średnica w części proksymalnej 31mm, przeznaczona do sterylizacji | TAK |  |
|  | Kosz / pojemnik do sterylizacji do bezpiecznego przechowywania i sterylizacji wszystkich komponentów morcelatora, wymiary dostosowane do zestawu. | TAK |  |
|  | Dyfuzor do spray'u do pielęgnacji jednostki napędowej morcelatora | TAK |  |
|  | Dyfuzor do spray'u do pielęgnacji silnika morcelatora | TAK |  |
|  | Spray czyszczący do pielęgnacji silnika i jednostki napędowej morcelatora | TAK |  |
|  | Uszczelki śr. 12-20mm do morcelatora, przeznaczone do sterylizacji / opakowanie 10 szt. | TAK |  |
|  | Zestaw laparoskopowy do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH) wielorazowego użytku: tuba wewnętrzna i zewnętrzna Ø5mm, jednorazowa pętla Ø100mm; przeznaczenie tub do min. 50 cykli sterylizacji | TAK |  |
|  | Pętle jednorazowego użytku Ø100 lub 175mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH), z teflonową izolacją / opakowanie 10 szt. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Inne | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, dokumenty potwierdzające udzieloną gwarancję, paszport techniczny urządzenia, wykaz autoryzowanych punktów serwisowych, harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta (dostarczone wraz z aparatem) | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności i/ lub Certyfikat Zgodności wystawiony przez notyfikowaną jednostkę (dostarczone wraz z aparatem) | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis zaoferowanego sprzętu na terenie Polski | TAK |  |

Uwaga!!!

W kolumnie „Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru” Wykonawca zobowiązany jest podać opis, konkretne wartości (parametry) oferowanego sprzętu, który spełnia parametry wymagane przez Zamawiającego

Oświadczam, iż:

- przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu, spełniającego wyspecyfikowane parametry,

- oferowany, wyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny, fabrycznie nowy (rok produkcji 2018 lub 2019) i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza ewentualnymi materiałami eksploatacyjnymi).

Oświadczenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

załącznik nr 2.5 do SIWZ

Minimalne wymagane Parametry Techniczne

Pakiet nr 5 – Defibrylator – 2 sztuki

| Dane ogólne |
| --- |
| Pełna nazwa, typ | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Wykonawca | Podać |  |

| L.P. | Parametry wymagane | Wartość wymagana TAK | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna i tryb AED | TAK |  |
|  | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych dla dorosłych Wspomaganie RKO: metronom pracujący w dwóch trybach: - pacjent dorosły zaintubowany, - pacjent dorosły niezaintubowany, | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym. | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED. | TAK |  |
|  | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 25 | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s | TAK |  |
|  | Ekran monitora kolorowy z możliwością obserwacji 2 krzywych dynamicznych jednocześnie | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu monitora minimum 4 cale | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe. Czas ładowania max. 6 h | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
|  | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem max 8 kg | TAK |  |
|  | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm Szybkość wydruku: min 25 mm/sek. | TAK |  |
|  | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, numer seryjny aparatu, wynik testu | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG - przewody dla min 3 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | TAK |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 8 poziomów wzmocnienia od 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 cm/Mv | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno - stymulacyjne radiotransparentne | TAK |  |
|  | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min | TAK |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 10-150 mA | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy typu klips w zakresie od 1 do 100 % w technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń | TAK |  |
|  | Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2. | TAK |  |
|  | Po rozbudowie, możliwość obserwacji krzywej EtCO2 na ekranie. | TAK |  |
|  | Możliwość anulowania energii przyciskiem na płycie głównej. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Inne | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, dokumenty potwierdzające udzieloną gwarancję, paszport techniczny urządzenia, wykaz autoryzowanych punktów serwisowych, harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta (dostarczone wraz z aparatem) | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności i/ lub Certyfikat Zgodności wystawiony przez notyfikowaną jednostkę (dostarczone wraz z aparatem) | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis zaoferowanego sprzętu na terenie Polski | TAK |  |

Uwaga!!!

W kolumnie „Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru” Wykonawca zobowiązany jest podać opis, konkretne wartości (parametry) oferowanego sprzętu, który spełnia parametry wymagane przez Zamawiającego

Oświadczam, iż:

- przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu, spełniającego wyspecyfikowane parametry,

- oferowany, wyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny, fabrycznie nowy (rok produkcji 2018 lub 2019) i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza ewentualnymi materiałami eksploatacyjnymi).

Oświadczenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

załącznik nr 2.6 do SIWZ

Minimalne wymagane Parametry Techniczne

Pakiet nr 6 - Aparat do znieczulenia – 1 sztuka

| Dane ogólne |
| --- |
| Pełna nazwa, typ | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Wykonawca | Podać |  |

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do znieczulenia ogólnego jezdny | TAK |  |
|  | Parametry ogólne: | TAK |  |
|  | Masa do 150 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | TAK |  |
|  | Indywidualne, automatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych | TAK |  |
|  | Wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria | TAK |  |
|  | Kółka jezdne ( z hamulcem minimum dwóch kół) | TAK |  |
|  | Wbudowane oświetlenie blatu typu LED z regulacją natężenia światła | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli (O2 i N2O) | TAK |  |
|  | Prezentacja ciśnień gazów zasilających na ekranie rspiratora | TAK |  |
|  | Precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływów gazów na ekranie wentylatora aparatu | TAK |  |
|  | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami | TAK |  |
|  | Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum 10l/min. | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen. | TAK |  |
|  | Układ oddechowy | TAK |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych | TAK |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 L. wraz z pojemnikiem absorbera CO2 i bypassem CO2 | TAK |  |
|  | Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności min.25l /min. | TAK |  |
|  | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 l. Możliwość stosowania zamiennych pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi | TAK |  |
|  | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
|  | Respirator anestetyczny | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni | TAK/NIE |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji objętościowo zmienny | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji SIMV | TAK |  |
|  | Zakres PEEP min. od 4 do 25 cm H2O | TAK |  |
|  | Regulacje | TAK |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2: 1 do 1: 4 | TAK |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min. wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | TAK |  |
|  | Zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml - wentylacja objętościowa | TAK |  |
|  | Zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja ciśnieniowa | TAK |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O | TAK |  |
|  | Regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 % | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym). Możliwość czasowego zawieszenia alarmu TV np. podczas indukcji znieczulenia | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |
|  | Alarm Apnea | TAK |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
|  | Pomiar pojemności minutowej MV | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechowej | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia średniego | TAK |  |
|  | Ciśnienia PEEP | TAK |  |
|  | Częstość oddychania | TAK |  |
|  | Manometr pomiaru cisnienia w drogach oddechowych wyświetlany na ekranie wentylatora | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metoda paramagnetyczna | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania | TAK |  |
|  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC w aparacie do znieczulania | TAK |  |
|  | Prezentacja graficzna | TAK |  |
|  | ekran kolorowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli. Ekran niewbudowany w korpus aparatu do znieczulenia w celu lepszej wizualizacji (dotyczy ekranu głównego nie powielającego) | TAK |  |
|  | sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy | TAK |  |
|  | Możliwość konfigurowania minimum trzech stron ekranu wentylatora | TAK |  |
|  | Prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK |  |
|  | PAROWNIK | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia parowników do sevofluranu i desfluranu. Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie. | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu parownik do sevofluranu z szczelnym wlewem | TAK |  |
|  | Wbudowany ssak injectorowy do podłączenia pojemników min 1,0 l z wymiennymi wkładami | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy dotykowy, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min. 12" Możliwość rozbudowy o podłączenie niezależnego ekranu powielającego o przekątnej minimum 19” z niezależnym sterowaniem dotykowym. | TAK |  |
|  | Minimum 6 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych Do wyboru przez użytkownika, co najmniej: - odprowadzenia EKG - krzywa oddechowa, - krzywa pletyzmograficzna, - krzywa ciśnienia tętniczego, | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne dostosowane do 230 V, 50Hz | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora na min. 90 minut w warunkach standardowych. Możliwość rozbudowania o drugi akumulator, ze wskaźnikiem | TAK |  |
|  | Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora Możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). | TAK |  |
|  | Sterowanie poprzez przyciski i ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h. Możliwość rozbudowy o trendy z 72h. | TAK |  |
|  | Alarmy min. 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych. Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego. Możliwość automatycznego dostosowania progów alarmowych | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK |  |
|  | Pomiar EKG. | TAK |  |
|  | W zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych | TAK |  |
|  | Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 6 (I, II, III, aVL, aVF, Vx) odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Pomiar częstości serca minimalny zakres 20-300/min. | TAK |  |
|  | Ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów | TAK |  |
|  | Podstawowa analiza arytmii pracy serca Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii. | TAK |  |
|  | Detekcja sygnału stymulatora serca | TAK |  |
|  | Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 5-100 odd/min | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji i tętna | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji SpO2 1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale | TAK |  |
|  | Czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych na palec, łatwy do czyszczenia. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatur | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury obwodowej - powierzchniowej w zestawie kabel do połączenia czujnika | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru minimum dwóch temperatur, wyświetlanie temperatury T1, T2 i ich różnicy T2-T1 równocześnie | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia | TAK |  |
|  | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną | TAK |  |
|  | Pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240 min. | TAK |  |
|  | Komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym z szybkozłączką umożliwiającą szybką i zapewniającą szczelność wymianę mankietu – (3 różne rozmiary mankietów: duży, średni, mały) | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ, Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. - 25 do 320 mmHg | TAK |  |
|  | Pomiar bodźców nocyceptywnych poprzez pomiar parametru wykazującego zmiany reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe przy pomocy modułu pomiarowego i użyciu czujnika saturacji lub urzadzenia wolnostojącego(w przypadku urządzenia zewnętrznego akcesoria dla min. 300 pacjentów) | TAK |  |
|  | Pomiar przy pomocy modułu pomiarowego i użyciu czujnika saturacji | TAK/NIE |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych, w komplecie wielorazowy mechanosensor dla dorosłych. | TAK |  |
|  | Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora tego samego typu pracującego w sieci bez konieczności używania dedykowanych serwerów czy centrali. | TAK |  |
|  | Aparat i monitor zgodne z dyrektywą RoHS | TAK |  |
|  | Ze względów serwisowych jak i przyszłej rozbudowy - monitor funkcji życiowych, moduły pomiarowe oraz aparat do znieczulenia ogólnego jednego producenta | TAK/NIE |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Inne | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, dokumenty potwierdzające udzieloną gwarancję, paszport techniczny urządzenia, wykaz autoryzowanych punktów serwisowych, harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta (dostarczone wraz z aparatem) | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności i/ lub Certyfikat Zgodności wystawiony przez notyfikowaną jednostkę (dostarczone wraz z aparatem) | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis zaoferowanego sprzętu na terenie Polski | TAK |  |

Uwaga!!!

W kolumnie „Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru” Wykonawca zobowiązany jest podać opis, konkretne wartości (parametry) oferowanego sprzętu, który spełnia parametry wymagane przez Zamawiającego

Oświadczam, iż:

- przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu, spełniającego wyspecyfikowane parametry,

- oferowany, wyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny, fabrycznie nowy (rok produkcji 2018 lub 2019) i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza ewentualnymi materiałami eksploatacyjnymi).

Oświadczenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

załącznik nr 2.7 do SIWZ

Minimalne wymagane Parametry Techniczne

Pakiet nr 7 - Wielostanowiskowy system monitorowania KTG                                                                                             (wersja dla 3 stanowisk nadzoru okołoporodowego) - 1 komplet

| Dane ogólne |
| --- |
| Pełna nazwa, typ | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Wykonawca | Podać |  |

| L.P. | Parametry ogólne | Wartość wymagana TAK | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System nadzoru okołoporodowego |  |  |
|  | 1 stanowisko monitorujące (oprogramowanie, komputer PC, monitor, drukarka laserowa) | TAK |  |
|  | kompatybilność oferowanego systemu z oferowanymi aparatami KTG | TAK |  |
|  | Współpraca z większością znanych na polskim rynku kardiotokografów | TAK |  |
|  | bezprzewodowa komunikacja systemu z aparatami KTG na wszystkich stanowiskach nadzoru okołoporodowego (3 stanowiska) | TAK |  |
|  | automatyczna analiza zapisu (wyznaczenie linii podstawowej częstości uderzeń serca płodu, rozpoznawanie akceleracji, deceleracji, ocena zmienności FHR w ujęciu długo i krótkoterminowym oraz identyfikacja skurczów macicy, STV) i możliwość dopasowania kryteriów oceny i progów alarmowych przez użytkownika oraz wykonania jej reanalizy | TAK |  |
|  | alarmowanie o wykrytych nieprawidłowościach | TAK |  |
|  | wyniki analizy pokazywane w czasie monitorowania on-line graficznie na przesuwających się krzywych kardiotokograficznych: FHR i Toco (skurcze, deceleracje, akceleracje, STV) | TAK |  |
|  | możliwość graficznej prezentacji wyników analizy w postaci znaczników na tle przesuwających się krzywych KTG, zarówno na ekranie zawierającym przegląd zapisów na wszystkich monitorowanych łóżkach, jak i ekranie szczegółowego podglądu przesuwających się krzywych KTG dla wybranego łóżka | TAK |  |
|  | możliwość wyznaczenia dodatkowych parametrów na podstawie analizy elektrohisterogramu, wspomagających diagnostykę zagrożenia porodem przedwczesnym (przy współpracy z elektrokardiografem płodowym, rejestrującym metodą elektryczną czynność skurczową mięśnia macicy). | TAK |  |
|  | współpraca z elektrokardiografem płodowym inwazyjnym i nieinwazyjnym | TAK |  |
|  | archiwizacja zapisów i wyników analizy w pamięci na okres min. 20 lat | TAK |  |
|  | wyznaczanie procentowego udziału typów oscylacji: milczącej, zawężonej, falującej i skaczącej | TAK |  |
|  | identyfikacja typu skurczów macicy | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska monitorujące | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o stanowiska podglądowe | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy o minimum 7 stanowisk nadzoru okołoporodowego | TAK |  |
|  | KTG | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm | TAK |  |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz | TAK |  |
|  | Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 5 mW/cm2 | TAK |  |
|  | Znacznik zdarzeń | TAK |  |
|  | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika | TAK |  |
|  | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu | TAK |  |
|  | Alarm w przypadku monitorowania jednego płodu dwiema głowicami (ciąża bliźniacza) | TAK |  |
|  | Monitorowanie ciąży bliźniaczej | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min | TAK |  |
|  | Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych (dla każdego płodu osobno), zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru | TAK |  |
|  | Współpraca z telemetrią płodową KTG | TAK |  |
|  | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | TAK |  |
|  | Wodoszczelność przetworników (głowic) | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu | TAK |  |
|  | Waga kardiotokografu z drukarką <4 kg | TAK |  |
|  | Dwa gniazda RS-232 (do podłączenia systemu i urządzeń zewnętrznych) | TAK |  |
|  | Współpraca z oferowanym systemem nadzoru okołoporodowego | TAK |  |
|  | przetwornik Toco (1 sztuka) | TAK |  |
|  | przetworniki Cardio (2 sztuki) | TAK |  |
|  | znacznik ruchów płodu dla pacjentki | TAK |  |
|  | wózek pod KTG | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Inne | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, dokumenty potwierdzające udzieloną gwarancję, paszport techniczny urządzenia, wykaz autoryzowanych punktów serwisowych, harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta (dostarczone wraz z aparatem) | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności i/ lub Certyfikat Zgodności wystawiony przez notyfikowaną jednostkę (dostarczone wraz z aparatem) | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis zaoferowanego sprzętu na terenie Polski | TAK |  |

Uwaga!!!

W kolumnie „Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru” Wykonawca zobowiązany jest podać opis, konkretne wartości (parametry) oferowanego sprzętu, który spełnia parametry wymagane przez Zamawiającego

Oświadczam, iż:

- przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu, spełniającego wyspecyfikowane parametry,

- oferowany, wyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny, fabrycznie nowy (rok produkcji 2018 lub 2019) i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza ewentualnymi materiałami eksploatacyjnymi).

Oświadczenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

załącznik nr 2.8 do SIWZ

Minimalne wymagane Parametry Techniczne

Pakiet nr 8 - Łóżko porodowe -  2 sztuki

| Dane ogólne |
| --- |
| Pełna nazwa, typ | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Wykonawca | Podać |  |

| L.P. | Parametry wymagane | Wartość wymagana TAK | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko umożliwiające ustawienie pacjentki we wszystkich pozycjach porodu: klasycznej, siedzące , bocznej, klęczącej, kucznej, będąc wspomaganym przez partnera, ustawienie pacjentki do zabiegów anestezjologicznych, w połogu. | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja łóżka kolumnowa gwarantująca łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami. Leże oparte na jednej kolumnie prostopadłościennej osadzonej asymetrycznie względem podstawy Konstrukcja umożliwiająca całkowite, dokładne wyczyszczenie łóżka w przeciągu 5-7 minut. | TAK |  |
| 3 | Długość łóżka porodowego wraz z materacem 2050 (+/- 50) mm. | TAK |  |
| 4 | Szerokość łóżka porodowego: 1060 (+/- 50) mm. | TAK |  |
| 5 | Sterownik ręczny z elektrycznymi regulacjami: wysokości, kąta nachylenia segmentu pleców, kąta nachylenia segmentem siedziska. | TAK |  |
| 6 | Elektryczna regulacja wysokości łóżka w zakresie 600 - 900 mm (+/- 20 mm) liczonym od powierzchni materaca. | TAK |  |
| 7 | Elektryczna regulacja podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie od - 17° do 70° (+/- 5°). | TAK |  |
| 8 | Elektryczna , oddzielna regulacja nachylenia siedziska w zakresie od 0° do 25° (+/- 5°). | TAK |  |
| 9 | Segment nożny leża z regulacją wysokości, regulacją położenia wzdłużnego oraz kąta nachylenia i możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko wraz z materacem. Regulacja kąta nachylenia w zakresie min. 0–25°. | TAK |  |
| 10 | Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendelenburga -15° (+/- 3°) | TAK |  |
| 11 | Możliwość ręcznego opuszczenia oparcia – funkcja CPR segmentu pleców | TAK |  |
| 12 | Łóżko przejezdne, podstawa jezdna zapewnia stabilność i mobilność łóżka z centralną blokadą kół; funkcja jazdy "na wprost" | TAK |  |
| 13 | Łóżko porodowe wyposażone w bezszwowe materace wykonane ze specjalnego antybakteryjnego materiału odpornego na promieniowanie UV . Maksymalna grubość materacy 75 mm. | TAK |  |
| 14 | Materac w segmencie siedzenia z wycięciem klinowym. | TAK |  |
| 15 | Materace odejmowane, zabezpieczone od spodu przed wnikaniem cieczy silikonem. Materace wzmocnione płytą z kompozytu. Materace stabilizowane na leżu za pomocą tworzywowych pinów/bolców wsuwanych w otwory w leżu. | TAK |  |
| 16 | Łóżko z regulowanymi podkolanniki z zintegrowanymi uchwytami rąk pomagających w czasie porodu. Podkolannik z możliwością ustawienia również jako podpory stóp w zależności od pozycji stosowanej podczas porodu. | TAK |  |
| 17 | Podkolanniki zaciskane na zasadach zębatek dopasowujących się do siebie i trwale zabezpieczających ustawioną pozycję. | TAK |  |
| 18 | Całkowite robocze obciążenie łóżka min. 230 kg. | TAK |  |
| 19 | Maksymalna waga pacjenta min. 200 kg. | TAK |  |
| 20 | Możliwość wyboru koloru materaców. Min cztery kolory. (Poda kolory) | TAK |  |
| 21 | Wyposażenie podstawowe (do każdego łóżka): komplet podkolanników/oparć stóp z podpórkami do rąk, barierki boczne z możliwością demontażu bez użycia narzędzi demontowalna miska, regulowany podgłówek (poduszka), w górnej części segmentu pleców tapicerowany uchwyt do podtrzymywania się pacjentki. | TAK |  |
| 22 | Wyposażenie dodatkowe: drążek do pozycji kucznej - 1 szt. (możliwość zamontowania do obu łóżek) stojak medyczny z wieszakami na kroplówki montowany do podstawy łóżka - 2 szt. (po 1 szt. do każdego łóżka) Misa/wiadro o pojemności min. 8 litrów, przejezdna - na kółkach - 1 szt. | TAK |  |
| 23 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 24 | Inne | TAK |  |
| 25 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, dokumenty potwierdzające udzieloną gwarancję, paszport techniczny urządzenia, wykaz autoryzowanych punktów serwisowych, harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta (dostarczone wraz z aparatem) | TAK |  |
| 26 | Deklaracja Zgodności i/ lub Certyfikat Zgodności wystawiony przez notyfikowaną jednostkę (dostarczone wraz z aparatem) | TAK |  |
| 27 | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis zaoferowanego sprzętu na terenie Polski | TAK |  |

Uwaga!!!

W kolumnie „Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru” Wykonawca zobowiązany jest podać opis, konkretne wartości (parametry) oferowanego sprzętu, który spełnia parametry wymagane przez Zamawiającego

Oświadczam, iż:

- przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu, spełniającego wyspecyfikowane parametry,

- oferowany, wyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny, fabrycznie nowy (rok produkcji 2018 lub 2019) i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza ewentualnymi materiałami eksploatacyjnymi).

Oświadczenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

załącznik nr 2.9 do SIWZ

Minimalne wymagane Parametry Techniczne

Pakiet nr 9 - Stanowisko do resuscytacji noworodków -  1 sztuka

| Dane ogólne |
| --- |
| Pełna nazwa, typ | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Wykonawca | Podać |  |

| L.P. | Parametry wymagane | Wartość wymagana TAK | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ogrzewacz promiennikowy równomiernie rozgrzewający powierzchnię materacyka | TAK |  |
|  | Promiennik min. 750W | TAK |  |
|  | Wbudowane w moduł ogrzewacza oświetlenie zabiegowe min.0,11 lumenów/cm2 | TAK |  |
|  | Materacyk o wymiarach min.53x66cm | TAK |  |
|  | Odchylane ścianki boczne o 1800 z przepustami dla rur | TAK |  |
|  | Płynna regulacja nachylenia materacyka przynajmniej min. od +100 do -100 | TAK |  |
|  | Promiennik odchylany na boki w celu ułatwienia dostępu do pacjenta np. do wykonania zdjęć RTG | TAK |  |
|  | Po odchyleniu promiennika ciepło z niego jest nadal emitowane | TAK |  |
|  | Na kółkach z hamulcami. Kółka podwójne, o średnicy min.12 cm. | TAK |  |
|  | Uchwyty do przemieszczania stanowiska z przodu i z tyłu stanowiska | TAK |  |
|  | Podstawa z elektrycznie regulowaną wysokością | TAK |  |
|  | Pedały sterowania wysokością umieszczone po obydwu stronach stanowiska | TAK |  |
|  | Zintegrowane rury do mocowania pomp infuzyjnych lub monitorów | TAK |  |
|  | Zintegrowana taca na akcesoria kompatybilna z wkładem organizującym do szuflady | TAK |  |
|  | Wymiary tacy na akcesoria min.33x22cm, maksymalna nośność 2,2kg | TAK |  |
|  | Ręczna regulacja mocy ogrzewacza | TAK |  |
|  | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka w zakresie min. 34 – 380C | TAK |  |
|  | Mierzona i wyświetlana temperatura skóry pacjenta min.18-430C. | TAK |  |
|  | W komplecie min. 2 wielorazowe czujniki temperatury skóry | TAK |  |
|  | 50 plasterków izolacyjnych do pozycjonowania czujników temperatury | TAK |  |
|  | Tryb automatycznego nagrzewania | TAK |  |
|  | Zintegrowany zestaw ssaka o małej objętości, sterowany z kolumny inkubatora, zasilany gazem podłączonym do inkubatora, | TAK |  |
|  | Ciśnienie ssania w zakresie min. od 0 do 150 mmHg | TAK |  |
|  | Zintegrowany, sterowany z kolumny inkubatora, mikser tlen/powietrze z płynną regulacją stężenia tlenu w zakresie 21%-100% | TAK |  |
|  | Układ automatycznej podaży oddechów, sterowany z kolumny inkubatora | TAK |  |
|  | Stosunek wdechu do wydechu I:E wynoszący 1:2 | TAK |  |
|  | PEEP programowany w zakresie min. 0-18 cmH2O | TAK |  |
|  | Programowana liczba oddechów automatycznych w zakresie min. od 18 do 60/minutę | TAK |  |
|  | Regulowane ciśnienie wdechowe w zakresie min. od 0 do 50 cmH2O | TAK |  |
|  | Przepływ regulowany w zakresie min. od 0 do 15 l/min | TAK |  |
|  | Zintegrowany w kolumnie inkubatora manometr | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia worka samorozprężalnego lub wąsów tlenowych | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia wspomagania oddechowego nieinwazyjnie i inwazyjnie | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wspomagania oddechowego bliźniąt | TAK |  |
|  | Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu | TAK |  |
|  | Alarm przypominający o weryfikacji stanu pacjenta w przypadku pracy z manualnym programowaniem mocy promiennika | TAK |  |
|  | Wysoka temperatura – temperatura skóry pacjenta ≥390C | TAK |  |
|  | Alarm temperatury skóry – odchyłka +/- 10C od wartości nastawione | TAK |  |
|  | Wbudowany w kolumnę stanowiska zegar APGAR | TAK |  |
|  | Uruchamianie zegara APGAR jednym przyciskiem | TAK |  |
|  | Automatyczne sygnały dźwiękowe zegara APGAR po 1, 5 oraz 10 minutach od uruchomienia | TAK |  |
|  | Zintegrowana waga typu OIML o zakresie pracy min. 300g – 8000g | TAK |  |
|  | Jednorazowy układ oddechowy pacjenta, w ilości min. 15 szt. | TAK |  |
|  | 3 komplety jednorazowych masek twarzowych dla noworodka w min. 3 rozmiarach | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Inne | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, dokumenty potwierdzające udzieloną gwarancję, paszport techniczny urządzenia, wykaz autoryzowanych punktów serwisowych, harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta (dostarczone wraz z aparatem) | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności i/ lub Certyfikat Zgodności wystawiony przez notyfikowaną jednostkę (dostarczone wraz z aparatem) | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis zaoferowanego sprzętu na terenie Polski | TAK |  |

Uwaga!!!

W kolumnie „Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru” Wykonawca zobowiązany jest podać opis, konkretne wartości (parametry) oferowanego sprzętu, który spełnia parametry wymagane przez Zamawiającego

Oświadczam, iż:

- przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu, spełniającego wyspecyfikowane parametry,

- oferowany, wyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny, fabrycznie nowy (rok produkcji 2018 lub 2019) i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza ewentualnymi materiałami eksploatacyjnymi).

Oświadczenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

załącznik nr 2.10 do SIWZ

Minimalne wymagane Parametry Techniczne

Pakiet nr 10 – Aparat USG – 1 sztuka

| Dane ogólne |
| --- |
| Pełna nazwa, typ | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Wykonawca | Podać |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana TAK | Wartość oferowana Potwierdzenie parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja | TAK |  |
|  | Wysokiej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
|  | Przetwornik cyfrowy min. 12-bit | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 200 000 | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 3 | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min.260 dB | TAK |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu minimum 17” | TAK |  |
|  | Ruchomy pulpit sterowniczy: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy USG min. 1 MHz do 20 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 21 000 klatek. | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop) | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 30 s | TAK |  |
|  | Głębokość penetracji od czoła głowicy min. 0,5 - 40 cm | TAK |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 40 | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu | TAK |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B min. 1100 obrazów/s | TAK |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B + kolor min. 320 obrazów/s | TAK |  |
|  | Zaawansowane obrazowanie harmoniczne. Minimum dwie różne techniki obrazowania | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) min.: +/- 7,0 m/s | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min.0,5 do 30 kHz | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) (przy zerowym kącie bramki) min.: +/- 15,5 m/s | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Ciągłego min.0,5 do 30 kHz | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/s | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min. 0,1 do 18 kHz | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop min. 3 niezależne kursory | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne | TAK |  |
|  | Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B oraz PWD/CWD (skala, linia bazowa) za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Zakres bramki dopplerowskiej min. od 0,5 mm do 20 mm | TAK |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 30 stopni | TAK |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni | TAK |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej w zakresie +/- 80 stopni za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 25 map | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów | TAK |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 500 GB) i bazą pacjentów. | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach DVD-R/RW | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały. | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu | TAK |  |
|  | Funkcje użytkowe | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x10 | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x16 | TAK |  |
|  | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie min. 10 | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Małych narządów Naczyniowych Mięśniowo-szkieletowych Urologicznych Kardiologicznych Położniczych Ginekologicznych Pediatrycznych | TAK |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach) | TAK |  |
|  | Głowica elektroniczna typu Microconvex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min 1,0 – 6,0 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba elementów min. 190 | TAK |  |
|  | Kąt skanowania min. 80 st. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min 5,0 – 16,0 MHz | TAK |  |
|  | Liczba elementów min. 190 | TAK |  |
|  | Szerokość pola skanowania max. 40 mm | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Liniową Matrycową 4,0-18,0 MHz, min. 1024 elementy, szerokość skanu max. 40 mm., | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję badań z kontrastem | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Liniową laparoskopową, min. 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, szerokość skanu min. 30 min. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną typu I oraz typu T. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Inne | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, dokumenty potwierdzające udzieloną gwarancję, paszport techniczny urządzenia, wykaz autoryzowanych punktów serwisowych, harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta (dostarczone wraz z aparatem) | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności i/ lub Certyfikat Zgodności wystawiony przez notyfikowaną jednostkę (dostarczone wraz z aparatem) | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis zaoferowanego sprzętu na terenie Polski | TAK |  |

Uwaga!!!

W kolumnie „Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru” Wykonawca zobowiązany jest podać opis, konkretne wartości (parametry) oferowanego sprzętu, który spełnia parametry wymagane przez Zamawiającego

Oświadczam, iż:

- przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu, spełniającego wyspecyfikowane parametry,

- oferowany, wyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny, fabrycznie nowy (rok produkcji 2018 lub 2019) i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza ewentualnymi materiałami eksploatacyjnymi).

Oświadczenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

załącznik nr 2.11 do SIWZ

Minimalne wymagane Parametry Techniczne

Pakiet nr 11 – Aparat USG – 1 sztuka

| Dane ogólne |
| --- |
| Pełna nazwa, typ | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Wykonawca | Podać |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana TAK | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja | TAK |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
|  | Przetwornik min. 12-bitowy | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 1 500 000 | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min. 1 500 000 | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 plus gniazdo parkingowe | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min. 290 dB | TAK |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. Przekątna ekranu min. 17 cali Rozdzielczość min. 1600x1200 | TAK |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę o wielkości min. 10 cali | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: min. od 1 MHz do 20 MHz | TAK |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 21 000 obrazów | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 300 sek. | TAK |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 0,75 - 40 cm | TAK |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 60 | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu | TAK |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B, 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 1500 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD): min. 400 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 20 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/sek | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 6,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie: min. od 0,5 mm do 20 mm | TAK |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 30 stopni | TAK |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 80 stopni | TAK |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich tzw.(dual doppler) (PW/PW, TDI/TDI/PW/TDI) | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5 | TAK |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 20 map | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów | TAK |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym o pojemności min. 1TB | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x20 | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x20 | TAK |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie: min. 10 | TAK |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar FHR z obrazu B-mode w czasie rzeczywistym bez użycia funkcji dopplera | TAK |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe – wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji | TAK |  |
|  | Głowica Convex szerokopasmowa ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min.1,0 – 5,0 MHz | TAK |  |
|  | Liczba elementów min. 900 | TAK |  |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa ze zmienną częstotliwością pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 3-13 MHz | TAK |  |
|  | Liczba elementów min.192 | TAK |  |
|  | Szerokość skanu 50mm+/-2mm | TAK |  |
|  | Głowica Endowaginalna szerokopasmowa ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min.2,0 – 9,0 MHz | TAK |  |
|  | Liczba elementów min. 900 | TAK |  |
|  | Kąt obrazowania min. 200st. | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb Elastografii | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na głowicach Liniowych | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D oraz 3D w czasie rzeczywistym tzw. 4D z głowic objętościowych skanujących automatycznie min. 30 obrazów/sek | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę Liniową 3D/4D (skanującą automatycznie), min. 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o automatyczny pomiar objętości w trybie 3D | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 100 stopni dla każdej płaszczyzny, promień max. R10 mm, obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy (podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną typu Hockey w zakresie 3,0-15,0 MHz, L=25mm | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Inne | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, dokumenty potwierdzające udzieloną gwarancję, paszport techniczny urządzenia, wykaz autoryzowanych punktów serwisowych, harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta (dostarczone wraz z aparatem) | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności i/ lub Certyfikat Zgodności wystawiony przez notyfikowaną jednostkę (dostarczone wraz z aparatem) | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis zaoferowanego sprzętu na terenie Polski | TAK |  |

Uwaga!!!

W kolumnie „Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru” Wykonawca zobowiązany jest podać opis, konkretne wartości (parametry) oferowanego sprzętu, który spełnia parametry wymagane przez Zamawiającego

Oświadczam, iż:

- przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu, spełniającego wyspecyfikowane parametry,

- oferowany, wyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny, fabrycznie nowy (rok produkcji 2018 lub 2019) i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza ewentualnymi materiałami eksploatacyjnymi).

Oświadczenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

załącznik nr 2.12 do SIWZ

Minimalne wymagane Parametry Techniczne

Pakiet nr 12 - Kardiomonitor – 1 sztuka

| Dane ogólne |
| --- |
| Pełna nazwa, typ | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Wykonawca | Podać |  |

| L.P. | Parametry wymagane | Wartość wymagana TAK | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor o budowie kompaktowej | TAK |  |
| 2 | ekran kolorowy - aktywna matryca LCD TFT minimum 15”, rozdzielczość min.: 1024 x 768 uchwyt do przenoszenia Gniazda do podłączenia kabli znajdujące się z boku urządzenia. | TAK |  |
| 3 | zasilanie 100-240 VAC 50 Hz oraz wbudowany akumulator wewnętrzny na min. 60 min. pracy Chłodzenie monitora konwekcyjne (nie wymuszone mechanicznie) | TAK |  |
| 4 | obsługa przez ekran dotykowy | TAK |  |
| 5 | możliwość monitorowania dorosłych | TAK |  |
| 6 | możliwość konfigurowania przez użytkownika i zapamiętywania min. 6 ekranów w tym ekrany „dużych cyfr” | TAK |  |
| 7 | Trendy tabelaryczne i graficzne min. 72 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 s. dla wszystkich parametrów jednocześnie. | TAK |  |
| 8 | Ciągły zapis w pamięci monitora jednocześnie wszystkich monitorowanych parametrów (wartości liczbowych i wszystkich krzywych dynamicznych - min. 6 odprowadzeń EKG, krzywa oddechu i saturacji) z min. 72 godz. | TAK |  |
| 9 | Archiwum alarmów – minimum 300 zdarzeń | TAK |  |
| 10 | Alarmy trzystopniowe z możliwością zawieszenia czasowego i na stałe Możliwość ustawiania granic alarmów dla wszystkich mierzonych parametrów - ustawianie ręczne - automatyczne w odniesieniu do stanu monitorowanego pacjenta - jeden dedykowany ekran do ustawienia wszystkich granic alarmowych | TAK |  |
| 11 | Możliwość włączenia monitora w system centralnego nadzoru. | TAK |  |
| 12 | Wbudowane złącze RJ-45 | TAK |  |
| 13 | Wbudowane złącze USB do przenoszenie danych pacjenta do komputera z min. 72 godzinnej pamięci kardiomonitora poprzez nośnik elektroniczny (np. Pendrive) /zapis wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych - min. 6 odprowadzeń EKG, krzywa oddechu i saturacji / | TAK |  |
| 14 | EKG | TAK |  |
| 15 | - zakres pomiaru HR: min. 15 – 300 1/min - analizą ST z min. 6 odprowadzeń jednocześnie - analiza min. 19 kategorii arytmii - detekcja stymulatora serca wraz z prezentacją w formie znaczników, nad przebiegiem EKG - jednoczesne wyświetlanie min. 6 krzywych przy użyciu kabla 3-żyłowego - możliwość rozbudowy o moduł umożliwiający monitorowanie 12 odprowadzeń EKG jednocześnie - wyposażenie: kabel 3- żyłowy – 1 szt. | TAK |  |
| 16 | Respiracja | TAK |  |
| 17 | - zakres pomiaru RR min.: 5 – 150 1/min - funkcja nadzoru bezdechu min.: 5 – 45 s. - licznik bezdechów - możliwość wyboru elektrod do detekcji oddechu (RA-RL lub RA-LL) bez konieczności przepinania kabla EKG - prezentacja fali oddechu | TAK |  |
| 18 | Saturacja SpO2 | TAK |  |
| 19 | - pomiar przy niskiej perfuzji i odporny na artefakty ruchowe Nellcor - zakres pomiaru SpO2 : min. 1 – 100 % - zakres pomiaru pulsu obwodowego: min. 20 – 250 1/min - prezentacja fali pletyzmograficznej - wyposażenie: przedłużacz oraz czujnik wielorazowy typu klips na palec | TAK |  |
| 20 | NIBP nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi | TAK |  |
| 21 | - pomiar dla dorosłych - zakres pomiaru: min. 15 - 255 mmHg - tryb pracy: ręczny, automatyczny oraz ciągły - czas repetycji pomiaru min.: 1 – 480 min - wyświetlane wartości ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe, średnie - pomiar i wyświetlanie tętna z mankietu - prezentacja czasu wykonania ostatniego pomiaru w polu wyników pomiaru na ekranie głównym - podręczne zestawienie ostatnio wykonanych pomiarów (wartość skurczowa, rozkurczowa i średnia, z określeniem daty oraz godziny wykonanego pomiaru) bez konieczności wchodzenia w archiwum urządzenia z możliwością wydruku w formie raportu na drukarce centralnej - wyposażenie: wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia – 2 szt. | TAK |  |
| 22 | możliwość rozbudowy o: - moduł temperatury - moduł ciśnienia krwawego - moduł kapnografii - moduł rzutu minutowego serca metoda termodylucji CO - pomiar rzutu minutowego serca metoda impedancji ICG - moduł analizy gazów anestetycznych - moduł 6-kanałowego rejestratora termicznego | TAK |  |
| 23 | Wyposażenie dodatkowe: | TAK |  |
| 24 | Półka ścienna oraz kosz na akcesoria pod kardiomonitor | TAK |  |
| 25 | Inne | TAK |  |
| 26 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 27 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, dokumenty potwierdzające udzieloną gwarancję, paszport techniczny urządzenia, wykaz autoryzowanych punktów serwisowych, harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta (dostarczone wraz z aparatem) | TAK |  |
| 28 | Deklaracja Zgodności i/ lub Certyfikat Zgodności wystawiony przez notyfikowaną jednostkę (dostarczone wraz z aparatem) | TAK |  |
| 29 | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis zaoferowanego sprzętu na terenie Polski | TAK |  |

Uwaga!!!

W kolumnie „Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru” Wykonawca zobowiązany jest podać opis, konkretne wartości (parametry) oferowanego sprzętu, który spełnia parametry wymagane przez Zamawiającego

Oświadczam, iż:

- przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu, spełniającego wyspecyfikowane parametry,

- oferowany, wyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny, fabrycznie nowy (rok produkcji 2018 lub 2019) i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza ewentualnymi materiałami eksploatacyjnymi).

Oświadczenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

załącznik nr 2.13 do SIWZ

Minimalne wymagane Parametry Techniczne

Pakiet nr 13 – Aparat EKG – 1 sztuka

| Dane ogólne |
| --- |
| Pełna nazwa, typ | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Wykonawca | Podać |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana TAK | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat 12 kanałowy z analizą i interpretacją dla dorosłych | TAK |  |
|  | Kolorowy, wysokiej rozdzielczości ekran dotykowy min. 10” | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 1366 x 768 pikseli | TAK |  |
|  | Waga poniżej 6,5 kg | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna i klawisze funkcyjne wyświetlane na ekranie dotykowym | TAK |  |
|  | Pasmo przenoszenia min. 0,05 – 300 Hz | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator wewnętrzny bezobsługowy | TAK |  |
|  | Papier termiczny składanka formatu A4 (210 mm) | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania papieru w formacie Letter | TAK |  |
|  | Prędkość przesuwu papieru ( mm/s) 5;10;25;50 dla badania rytmu i 25;50 w trybie auto | TAK |  |
|  | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona. | TAK |  |
|  | Liczba drukowanych odprowadzeń nie mniej niż: 3, 3+1, 3+3, 6, 12 | TAK |  |
|  | Wydruk w trybie automatycznym min. 12 odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |
|  | Formaty wydruku: standard i Cabrera | TAK |  |
|  | Rejestracja w trybie automatycznym i ręcznym | TAK |  |
|  | Czułość ( mm/mV) : 5;10;20 | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych ( HZ) 50 | TAK |  |
|  | Wykonywanie pomiarów: HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiary osi P, R, T | TAK |  |
|  | Wykrywanie impulsów stymulatora. | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania dla detekcji impulsów stymulatora: minimum 40 000 próbek /s / kanał. | TAK |  |
|  | Częstotliwość cyfrowego próbkowania EKG dla analizy i zapisu: minimum 1000 próbek / s / kanał. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość przetwarzania a/c min.20 bitów | TAK |  |
|  | Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych i pływania linii izoelektrycznej | TAK |  |
|  | Pamięć min. 200 zapisów EKG | TAK |  |
|  | Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive. | TAK |  |
|  | Wbudowany bufor do 5 minut bieżącego zapisu EKG od podłączenia pacjenta | TAK |  |
|  | Funkcja wydruku najlepszych jakościowo 10 sekund z zarejestrowanego zapisu EKG | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku EKG z pamięci aparatu ze zmienionymi parametrami czułości , prędkości , zastosowanego filtru i w innym formacie wydruku | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacji LAN | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o komunikację dwukierunkową DICOM z obsługą MWL oraz C-Store | TAK |  |
|  | Bezprzewodowy moduł akwizycji sygnału EKG | TAK |  |
|  | Moduł akwizycji sygnału EKG, wyposażony w: 10-elektrodowy (wymienny, możliwość wymiany pojedynczego odprowadzenia) kabel pacjenta dla 12-tu standardowych odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, ,V1, V2, V3, V4, V5, V6; | TAK |  |
|  | Moduł akwizycji wyposażony w przyciski do ręcznego sterowania wydrukami w trybie AUTO i rytm | TAK |  |
|  | Aparat zainstalowany na wózku jezdnym z wysięgnikiem na moduł akwizycji i kuwetą na akcesoria | TAK |  |
|  | W wyposażeniu elektrody klamrowe i przyssawkowe oraz ryza papieru A4 | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Inne | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, dokumenty potwierdzające udzieloną gwarancję, paszport techniczny urządzenia, wykaz autoryzowanych punktów serwisowych, harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta (dostarczone wraz z aparatem) | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności i/ lub Certyfikat Zgodności wystawiony przez notyfikowaną jednostkę (dostarczone wraz z aparatem) | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis zaoferowanego sprzętu na terenie Polski | TAK |  |

Uwaga!!!

W kolumnie „Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru” Wykonawca zobowiązany jest podać opis, konkretne wartości (parametry) oferowanego sprzętu, który spełnia parametry wymagane przez Zamawiającego

Oświadczam, iż:

- przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu, spełniającego wyspecyfikowane parametry,

- oferowany, wyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny, fabrycznie nowy (rok produkcji 2018 lub 2019) i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza ewentualnymi materiałami eksploatacyjnymi).

Oświadczenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.