załącznik nr 1b

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Analizator parametrów biochemicznych

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………

Producent:……………………………………………………………

Nazwa i typ:…………………………………………………………

| l.p. | Parametry minimalne | Parametry oferowane OPIS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny, wieloparametrowy analizator fabrycznie nowy (nie podemonstracyjny) - rok produkcji nie wcześniej niż 2018 |  |  |
| 2. | Aparat w stanie czuwania, zapewniający całodobową możliwość natychmiastowego wykonywania badań |  |  |
| 3. | Wydajność analizatora minimum 300 oznaczeń fotometrycznych/godzinę |  |  |
| 4. | Analizator wieloparametrowy nastołowy wraz ze stołem, wyposażony w stanowisko z komputerem zewnętrznym , drukarką laserową, z czytnikiem kodów kreskowych |  |  |
| 5. | System odczynnikowy otwarty lub zamknięty, oznaczenia w fazie ciekłej |  |  |
| 6. | Analizator wyposażony w detektor skrzepu |  |  |
| 7. | Analizator posiadający osobną igłę odczynnikową i probówkową |  |  |
| 8. | Priorytetowe oznaczanie próbek CITO |  |  |
| 9. | Możliwość wykorzystania badań z próbek pierwotnych, z probówek wtórnych oraz z mikropróbki. |  |  |
| 10. | Możliwość oznaczania glukozy z surowicy oraz z supernatantu (po odbiałczeniu krwi włośniczkowej) |  |  |
| 11. | Identyfikacja próbek za pomocą barkodu |  |  |
| 12. | Możliwości analityczne: białka specyficzne, enzymy, substraty, hemolizat |  |  |
| 12. | Możliwość wykonywania oznaczeń w surowicy, osoczu, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym, pełnej krwi, w hemolizacie |  |  |
| 13. | System pracujący bez stałego podłączenia do stacji uzdatniania wody |  |  |
| 14. | Jednorazowe kuwety reakcyjne z automatycznym podajnikiem |  |  |
| 15. | Minimum 50 pozycji na próbki badane, minimalna ilość pozycji na odczynniki 30 |  |  |
| 16. | Pełne monitorowanie stanu zużycia odczynnika, detektor poziomu odczynnika |  |  |
| 17. | Możliwość ciągłego ładowania próbek i odczynników |  |  |
| 18. | Chłodzony rotor na odczynniki zgodnie z zaleceniami producenta, pozwalające na przechowywanie odczynników na pokładzie analizatora |  |  |
| 19. | Zużycie wody destylowanej do 2,5 litrów /godzinę przy pełnej wydajności aparatu. |  |  |
| 20. | Oprogramowanie w języku polskim |  |  |
| 21. | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek badanych oraz stężonych standardów w procesie kalibracji |  |  |
| 22. | Materiał kontrolny dedykowany do aparatu zawarty w załączniku nr 2b do SIWZ – kontrola wg harmonogramu w załączniku nr 2b |  |  |
| 23. | Graficzna i liczbowa prezentacja wyników kontroli jakości badań, reguły Westgarda dzienne i zbiorcze raporty kontrolne |  |  |
| 24. | Program kontroli jakości Standlab dla parametrów biochemicznych – współpraca z systemem informatycznym– na koszt dostawcy |  |  |
| 25. | Definiowanie norm dla oznaczonych parametrów uwzględniających płeć i wiek pacjenta |  |  |
| 26. | UPS podtrzymujący pracę analizatora przez co najmniej 30 minut |  |  |
| 27. | Możliwość tworzenia profili badań |  |  |
| 28. | Możliwość tworzenia funkcji kalkulacyjnych dla testów, np. obliczenia LDL |  |  |
| 29. | Dokumenty - Deklaracji Zgodności i lub Certyfikat Zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną |  |  |
| 30. | Wyposażenie dodatkowe: jednodrzwiowa lodówka odczynnikowa o wys 160- 175 cm, pojemność całkowita 320-350L, zakres temperatury 0stC do +10 stC, min 5 półek, termometr wewnątrz |  |  |

UWAGA:

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wymogi instalacyjne oraz dotyczące warunków pracy analizatora, które muszą być spełnione przez zamawiającego w celu zapewnienia prawidłowej pracy analizatora – podaje Dostawca ze wskazaniem, które z nich ma spełnić Zamawiający

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Informacje ogólne dotyczące odczynników – podaje Dostawca

Poniżej lub w osobnym dokumencie należy podać:

- Wykaz stosowanych odczynników

- Warunki przechowywania odczynników

- Trwałość odczynników

- Warunki utylizacji pozostałości odczynników i opakowań

- Inne informacje ważne dla użytkownika

………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………….……..…...…

……………………………………………………………………………………………....…..………

……………………………………………………………………………………………….…..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................…

………………........…. dn. …………….				……………………………								                  podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy