Załącznik nr 2

| URZĄDZENIE REHABILITACYJNO-DIAGNOSTYCZNEGO DO WCZESNEJ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ Z ELEKTROMIOGRAFIĄ |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Lp. | Wymagania techniczne i eksploatacyjne | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres/opisać*) |
| I. Parametry techniczne |
|  | Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z pełnym wyposażeniem do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych. Rok produkcji nie wcześniej niż 2021 | Tak, podać |  |
|  | Robot umożliwiający wykonywanie m.in. zrobotyzowanych ćwiczeń biernych, siłowych. | Tak |  |
|  | Ćwiczenia z oporem dynamicznym: izokinetyczne, izotoniczne, elastyczne. | Tak |  |
|  | Integralne oprogramowanie z grami rehabilitacyjnymi. | Tak |  |
|  | Wbudowana reaktywna elektromiografia. | Tak |  |
|  | Wbudowana możliwość przeprowadzenia diagnostyki: dynamometrycznej oceny spastyczności, dynamometrycznej oceny siły mięśniowej, elektromiograficznej oceny unerwienia. | Tak |  |
|  | Posiada możliwość przeprowadzenia rehabilitacji: barku, łokcia, biodra, kolana, stopy, ręki dzięki odpowiednim integralnym końcówkom. | Tak |  |
|  | Umożliwia przeprowadzanie treningu z użyciem biofeedbacku w postaci gier rehabilitacyjnych, realizowanego zarówno poprzez pozycje kończyny pacjenta (sterowaną poprzez opór dynamiczny). | Tak |  |
|  | Wbudowana możliwość generowania raportów z treningu dostosowanych do każdego pacjenta. | Tak |  |
|  | Wbudowana możliwość prowadzenie dokumentacji treningów pacjenta w oprogramowaniu (kartoteki pacjentów). | Tak |  |
|  | Wbudowana możliwość połączenia robota z siecią Internet oraz dostępność systemu operacyjnego. | Tak |  |
|  | Możliwość integracji z fotelem rehabilitacyjnym. | Tak |  |
|  | Fotel rehabilitacyjny, który umożliwia dostosowanie do każdej pozycji ćwiczeniowej stawów: kolanowego, biodrowego, łokcia, barku, nadgarstkowego i skokowego. | Tak |  |
| II. Wyposażenie robota: |
|  | Przystawka do kończyny górnej. | Tak |  |
|  | Przystawka do kończyny dolnej. | Tak |  |
|  | Przystawka do stopy. | Tak |  |
|  | Przystawka do przedramienia. | Tak |  |
|  | Przystawka do barku. | Tak |  |
|  | Zatrzymanie awaryjne pacjenta i kontroler. | Tak |  |
|  | Przewód zasilający dł. min. 10 m (IEC C13, 250V). | Tak, opisać |  |
|  | 2-kanałowy kabel powierzchniowy EMG o dł. min. 1,5m. | Tak, opisać |  |
|  | Gry rehabilitacyjne. | Tak |  |
|  | Tablet z przekątną ekranu powyżej 12 “ wraz z integralnym uchwytem oraz kompatybilnym oprogramowaniem. | Tak, opisać |  |
|  | Rozdzielacz USB 4 gniazda USB. | Tak |  |
|  | 5 paczek Elektrod EKG/EMG (50 szt.). | Tak |  |
| III. Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Gwarancja na całość min.12 miesięcy. | Tak, podać |  |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | Tak |  |
|  | Czas przybycia serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 3 dni (dotyczy dni roboczych). | Tak, podać |  |
|  | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max. 5 dni (dotyczy dni roboczych). | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii telefon, email. | Tak |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego urządzenia. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim-wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem). | Tak |  |
|  | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem). | Tak |  |
|  | Szkolenie wstępne dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji. | Tak |  |
| 35. | Serwis naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne tylko w autoryzowanym serwisie producenta. | Tak |  |

* Uzupełnia Wykonawca

UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę” należy wpisać co najmniej (można dokonać szczegółowego opisu wymaganego parametru) właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr.

Parametry określone jako "TAK" są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości: „nie wcześniej niż”,  "minimum", „powyżej”, „max.” itp. Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zaoferowane wymagane parametry potwierdzone zostaną w materiałach informacyjnych.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.