załącznik nr 2a

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Analizatory parametrów krytycznych

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………

Producent:……………………………………………………………

Nazwa i typ:…………………………………………………………

| LP. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY I WARUNKI | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator nowy lub używany po udokumentowanym przeglądzie technicznym, rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  |
| 2. | Parametry mierzone i wyliczane: pH, pCO2, pO2 Na+, K+, Ca2+, Cl- Glukoza, mleczan, bilirubina, osmolalność, luka anionowa HHb, COHb, MetHb, SO2, tHb |  |
| 3. | Wydajność analizatora minimum 25 oznaczeń na godzinę |  |
| 4. | Objętość próbki – max 220 µl |  |
| 5. | Możliwość podania próbki badanej ze strzykawki /z kapilary / probówki |  |
| 6. | Port wejścia pasujący do dowolnej strzykawki do gazometrii |  |
| 7. | Rodzaj próbki – krew pełna, surowica, osocze, materiał kontrolny |  |
| 8. | Bezpieczny system pobierania przez aparat próbek zagęszczonych (od noworodków) z eliminacją mikroskrzepów |  |
| 9. | Automatyczna kalibracja 1- , 2-punktowa i na żądanie |  |
| 10. | Automatyczna detekcja pęcherzyków powietrza i niewystarczającej ilości materiału |  |
| 11. | Automatyczny pomiar ciśnienia powietrza atmosferycznego z automatyczną korektą wyników pacjenta |  |
| 12. | Możliwość przedstawienia wyników w formie graficznej wraz z ich interpretacją |  |
| 13. | Menu analizatora w języku polskim |  |
| 14. | Obsługa analizatora przy pomocy ekranu dotykowego |  |
| 15. | Zamknięty system odczynnikowy dedykowany do analizatora |  |
| 16. | Możliwość wyjęcia i ponownego założenia tej samej kasety bez utraty ważności oznaczeń |  |
| 17. | Wymiana kasety odczynnikowej i sensorowej niezależnie od siebie |  |
| 18. | Oznaczenie poziomu Ca2+ od wartości 0,1 mmol/l |  |
| 19. | Kalibracja elektrod gazowych bez użycia butli z gazem |  |
| 20. | Praca analizatora w oparciu o elektrody całkowicie bezobsługowe, nie wymagające wymiany membran lub uzupełniania płynów (buforów) |  |
| 21. | Materiał kontrolny dedykowany do aparatu zawarty w załączniku nr 2a do SWZ – kontrola codzienna na 3 poziomach |  |
| 22. | System kontroli jakości bezpośrednio w oprogramowaniu, analizy statystyczne z zastosowaniem krzywej L-J, reguł Westgarda |  |
| 23. | Program kontroli jakości Standlab dla parametrów krytycznych – na koszt dostawcy |  |
| 24. | Czytnik kodów kreskowych na wyposażeniu |  |
| 25. | System podtrzymywania zasilania UPS min. 30 minut |  |
| 26. | Dokumenty – Deklaracja Zgodności i/lub Certyfikat Zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną |  |

UWAGA:

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wymogi instalacyjne oraz dotyczące warunków pracy analizatora, które muszą być spełnione przez zamawiającego w celu zapewnienia prawidłowej pracy analizatora – podaje Dostawca ze wskazaniem, które z nich ma spełnić Zamawiający

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..….

Informacje ogólne dotyczące odczynników – podaje Dostawca

Poniżej lub w osobnym dokumencie należy podać:

- Wykaz stosowanych odczynników

- Warunki przechowywania odczynników

- Trwałość odczynników

- Trwałość odczynników po otwarciu

- Warunki utylizacji pozostałości odczynników i opakowań

- Inne informacje ważne dla użytkownika

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………